Приложение

Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане,  изисквания и указания към участниците

І. Обща информация

Възложителят на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител, възлагана по реда на глава осма ”а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” – гр.Търговище, с административен адрес: Търговище 7700, бул.”Трайко Китанчев” № 39, тел: 0601 6-48-93; e-mail: sou_2@abv.bg

- Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

- Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и условията, посочени в публичната покана и настоящото приложение.

- Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на Участника.

Срок за изпълнение: до 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение: град Търговище, бул.“Трайко Китанчев“ №39, ІІ СОУ „Професор Никола Маринов“.

Максимално допустима стойност на поръчката: 112 788.92 лв. без ДДС.

Срок на валидност на офертата: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

ІІ. Описание на предмета на поръчката

1.Наименование на поръчката, дадено от Възложителя: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”, състоящ се от 7 кабинета, коридор и фоайе на ІІІ етаж във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище”, при стриктно спазване на идейния архитектурен проект.

2. Информация за сградата:

Изпълнителят е длъжен да ремонтира помещенията находящи се на адрес град Търговище, бул.”Трайко Китанчев” 39, ІІ СОУ “Проф.Никола Маринов”. Състоянието на училищната сграда към настоящият момент е добро, но за да се изгради в нея Кибер – център „Америка за България” трябва да се извършат СМР съгласно приложената Количествена сметка.

3. Изисквания за изпълнението на строително-ремонтните работи и организацията на работния процес и качество на използваните материали

Изпълнението на строително-ремонтните работи (СРР) трябва да бъде съгласно изискванията на Правила и норми за извършване и приемане на СМР и всички действащи към момента наредби, правила, норми и нормативи за изпълнение на строителство.

СРР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. При извършване на СРР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и да не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица. Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ, важащо за целия период на договора. На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Изпълнението на СМР/СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-монтажни работи.

Строителят е длъжен да извършва гаранционно поддържане на обекта, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от тези в Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Качеството на извършените строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.

Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

Материали, доставени или вложени при ремонтните работи, при които се установят недопустими отклонения от стандартите, ще бъдат отстранявани от обекта за сметка на Изпълнителя. Не се допуска употребата на материали, изделия и полуфабрикати без свидетелство за качество и технология за приложението им.  Транспортиране и съхранение на строителните материали трябва да се извършва при спазване на изискванията на съответните стандартизационни документи за всеки вид материал.

Особено внимание следва да се отдели на БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите и приемане на изпълнените работи.

Контрол на качеството на изпълнение на отделните видове работи се извършва от изпълнител, възложител, инвеститорския контрол и строителен надзор.

Изисквания към влаганите материали при изпълнение на обекта – влаганите материали на обекта да бъдат придружени със сертификати за качество от производителя.

- Изисквания за осигуряване на безопасност и спазване на нормативната уредба.

Съгласно действащото законодателство на Република България трябва да са спазени разпоредбите на следните нормативни документи:

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЦЦБУТ)

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

5. Предвидените основни видове строително ремонтни работи са:

- Изчукване на стара боя по стени и тавани;

- Гипсова шпакловка по стени и тавани;

- Боядисване с латекс;

- Вътрешни подпрозоречни дъски;

- Подмяна врати с MDF с 1/3 част остъклени със закалено стъкло;

- Подмяна радиатори и хоризонтална тръбна мрежа;

- Направа куфари от гипсокартон по тръбна мрежа;

- Подмяна ел. инсталация, контакти, ключове и осветителни тела;

- Ел. табло PVC кутия, скрит монтаж с предпазители;

- Армирана циментова замазка;

- Саморазливна настилка;

- Полагане на PVC настилка /винилова/;

- Монтаж датчици за пожароизвестяване;

- Монтаж тематичен фототапет;

- Монтаж стиропорени корнизи;

- Информационна табела.

6. Отчитане, приемане и заплащане на дейностите

Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители  на Възложителя въз основа на действително измерени и проверени на място количествени показатели. За извършените работи се съставя констативен протокол (обр.19).

Упълномощените представители на Възложителя ще имат право във всеки един момент да контролират работата и да не допускат извършването на работа, водеща до влагането на ненужни финансови ресурси.

Заплащането на изпълнената и приета работа ще се извършва след представяне на фактура и подписан констативен протокол обр.19 за изпълнени СМР.

ІІІ.  Изисквания към участниците

В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият. В документът (договор, споразумение и др.) да е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите в рамките на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.1. Участникът следва да притежава валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност в строителството, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, сключена по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ., бр. 17 от 2004 г.). и с общ лимит на отговорността, покриващ минималната застрахователна сума за вида строежи, предмет на поръчката. В случай, че застраховката не е валидна до крайния срок за изпълнение на поръчката, участникът следва да декларира, че ще осигури застраховка професионална отговорност в строителството за срока на изпълнение на договора.

3.2. Участникът следва да има положителен финансов резултат за всяка от последните три години (2011г., 2012 г. и  2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си според официалните си счетоводни документи.

3.3. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, в Камарата на строителите в България - за обекти първа група четвърта категория или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

3.4. Участникът да е изпълнил за последните пет години, считано до крайния срок за получаване на оферти поне 2 (два) договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.

Забележка: Под „предмет, сходен с предмета на поръчката” се разбират дейности като: ремонт и строеж на сгради, на строителни съоръжения или на части от тях.

3.5.  Участникът да разполага  минимум с:

- Ръководен персонал /един ръководител обект и един технически ръководител/- да притежават стаж в строителството най-малко 3 години и да са с висше техническо образование – строителен инженер или средно специално образование – строителен техник;

- Пет лица, отговарящи за извършването на СМР - да притежават стаж в строителството най-малко 1 година.

3.6. Да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация, включващ дейност/и от предмета на настоящата обществена поръчка, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

3.7.  Да притежава валиден сертификат за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация, включващ дейност/и от предмета на настоящата обществена поръчка, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

3.8. Да притежава сертификат от фирмата производител или доставчик, гарантиращ качеството на подовата настилка;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат в съответствие с чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания.

ІV. Съдържание на офертата:

Необходими документи за участие в обществената поръчка:

4.1. Оферта за участие – Образец №1;

4.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции;

4.3. Документи за регистрация на участника:

- За юридически лица или ЕТ - копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър -  Образец №2;

- За физическо лице - копие от документа за самоличност;

- За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод.

4.4. Копие на документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е посочен представляващият – при участници обединения;

4.5.  Копие на валидна към момента на подаване на офертата застрахователна полица за застраховка професионална отговорност в строителството, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, сключена по реда и при условията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ., бр. 17 от 2004 г.). В случай, че застраховката не е валидна до крайния срок за изпълнение на поръчката, участникът следва да представи декларация, че ще осигури застраховка професионална отговорност за срока на изпълнение на договора. Когато участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентен документ, съгласно законодателството на страната, в която е установен;

4.6. Копие от годишните финансови отчети за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си според официалните си счетоводни документи, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата , в която участникът е установен.

Юридическите лица посочили ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър могат да не представят заверени копия от годишните финансови отчети, ако те са обявени в пълния им обем и са вписани по партидата им в Търговския регистър.

4.7. Копие на документ, удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителя, издаден съгласно Закона за Камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г. за обекти първа група, четвърта категория или на еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държавата в която е регистриран участникът - регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка (копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”), или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;

4.8.  Декларация със списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години (считано до крайния срок за получаване на оферти) – Образец №3, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

4.9. Декларация със списък на техническите лица /ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР/ – Образец №4. Декларацията да е придружена с копия от документите,  удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата.

4.10. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация, включващ дейност/и от предмета на настоящата обществена поръчка, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

4..11. Копие от валиден сертификат за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал. 4 от ЗОП, с обхват на сертификация, включващ дейност/и от предмета на настоящата обществена поръчка, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

4.12. Копие от сертификат от фирмата производител или доставчик, гарантиращ качеството на подовата настилка;

4.13. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП –  Образец №5;

Забележка: При подписването на декларацията следва да се има предвид следното:

„Минимална цена на труд”, съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

4.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец №6.

4.15. Техническо предложение - Образец №7. Към образец ”Техническо предложение” да се приложи Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените СМР, съобразен с предложения срок за изпълнение и план за организация и изпълнение на СМР

4.16. Предлагана цена - Образец №8, придружена от Количествено – стойностна сметка и анализи на цените за всяка от позиците по КСС.

4.17. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

Относно т.4.7. когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за подизпълнителите, които ще извършват строително-монтажни дейности. При участие на обединение, което не е юридическо лице, се прилага чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При подаване на офертата си участникът може да се възползва от  чл. 33, ал. 4 от ЗОП и да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива.

Непредставянето на някой от изброените в съдържанието документи,  несъответствието на някои от тях с изискванията на възложителя е основание за отстраняване на съответния участник.

V. Изисквания към документите

5.1. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и подадена преди крайния срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана.

5.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на възложителя.

5.3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени от възложителя при спазване на Закона за обществените поръчки.

5.4. Всеки участник има право да представи само една оферта, не се допускат варианти на офертата.

5.5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

5.6. Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на физическото или юридическо лице – кандидат за изпълнител на обществената поръчка, или упълномощено от него лице.

5.7. Копията на документите по т.4.10. и 4.11., които са на чужд език да се представят и в превод на български език.

5.8. Оферта с по-малък срок на валидност от посочения от възложителя ще бъде отхвърлена от Възложителя, като несъответстваща на изискванията.

5.9. По документите в офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето представляващо участника или лицата, упълномощени от него да го представляват.

5.10. Офертата на участника трябва да съдържа задължителните документи посочени в Раздел ІV.

VІ. Място и срок за подаване на офертите: Желаещите да участват в настоящата обществена поръчка подават лично, чрез свой упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите във ІІ СОУ ”Професор Никола Маринов”, гр. Търговище. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в срок до 16:00 ч. на 07.07.2014 г. на адрес: гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев” № 39, ІІ етаж, канцелария „Финансово - Счетоводен отдел”. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа на приемането, за което на преносителя се издава документ. Възложителят не приема и връща незабавно на преносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик или са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, като тези обстоятелства се описват в деловодния регистър.

VІІ. Разглеждане и оценяване на офертите

Офертите ще бъдат отворени в сградата на ІІ СОУ ”Професор Никола Маринов”, гр. Търговище в 12.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите. Получаването, разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от длъжностни лица, определени от възложителя.

Критерият за оценка в настоящата поръчка е „Икономически най-изгодна оферта“

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните:

І.ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

| № по ред | Показатели за определяне на комплексна оценка | Тежест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена за изпълнение на строително – монтажните работи, съгласно приложената количествена- стойностна сметка | 50 т. |
| 2 | Качество на представения подробен линеен график за изпълнение на СМР | 30 т. |
| 3 | Гаранционен срок | 20 т. |

ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Определяне на комплексната оценка (КО)на офертата се извършва по следната формула:

КО =К1 + К2 + К3

Където:

К1 – оценка на цената за изпълнение на строително – ремонтните работи, съгласно приложената количествено- стойностна сметка;

К2 – качество на представения подробен линеен график за изпълнение на СМР

К3 – оценка на предложения гаранционен срок

Забележка: Получената оценка по всеки показател се закръгля с точност до 0,01.

- Оценка на цената за изпълнение на строително – ремонтните работи, съгласно приложената количествено-стойностна сметка - коефициент К1 е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на К1 е 50 точки;

- Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена;

- Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула

К1 = (Amin / Ai) х 50, където:

Amin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката

Ai – представлява цената, предложена от i - тия  участник

Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички дейности, включени в количествено- стойностната  сметка.

При несъответствие между единичната цена и общата  цена като произведение от количеството и предлаганата единична цена за съответната дейност, ще бъде приета единичната цена при условие, че има анализ доказващ формирането на единичната цена. В противен случай участникът ще бъде отстранен от участие.

- Оценка за качеството на представения подробен линеен график за изпълнение на СМР- К2 е показател, даващ броя точки, които получава i-тия участник за качество на предложения линеен график, отъждествяващ се с времето за изпълнение на СМР в календарни дни. Изчислява се както следва:

К2=( Smin / Si) х 30, където

Smin – представлява предложения най-кратък срок за изпълнение на поръчката

Si – представлява срокът за изпълнение, предложен от i - тия  участник

Забележка: Срокът за изпълнение не може да бъде по- кратък от 30 /тридесет/ календарни дни и по-дълъг от  60 календарни дни,  считано от датата на сключване на договор.

- Оценка на предложения гаранционен срок /в месеци/ - К3 е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок (в месеци),

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на К3 е 20 точки;

- Максимален брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок;

- Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:

К3 = (Ai / Amax) х 20, където:

Amax – представлява максималният (най-дълъг) предложен гаранционен срок

Ai – представлява гаранционния срок, предложен от i - тия  участник

Забележка: Предложеният гаранционен срок следва да бъде не по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предложеният от участника гаранционен срок не може да превишава 2 пъти, предвидения в чл. 20, ал.4, т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. минимален гаранционен срок за този вид дейност.

Участник предложил гаранционен срок, който не отговаря на горепосочените изисквания на Възложителя ще бъде предложен  за отстраняване.

Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи започва да тече от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта, съгласно Договора.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, ще се сравняват оценките по показателя с най- висока относителна тежест – качество на представения подробен линеен график за изпълнение на СМР   и се избира офертата с по- благоприятна стойност по този показател.

В случай, че комплексните оценки и оценките по всички показатели на две или повече оферти са равни, провежда се  публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

VІІІ. Сключване на договор

Участникът, определен за изпълнител ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор. С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят ще сключи писмен договор, като същият влиза в сила от датата на подписването му.

Преди подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1.  Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на  липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост на представляващите юридическото лице  или на едноличния търговец;

2. Декларации за липсата  на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

4. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Платежният документ за внесената парична сума или банковата гаранция за изпълнение на договора се представя при неговото сключване.

Когато участникът, определен за изпълнител избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по сметка:

IBAN:BG97UBBS80023108502610, BIC:UBBSBGSF при ОББ АД, клон Търговище

Когато участникът, определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ІІ СОУ ”Професор Никола Маринов” и че е валидна 30 дни след окончателното приемане на обекта.

## 5. Гаранция за аванс - условия, размер и начин на плащане

В случай че участникът определен за Изпълнител на обществената поръчка поиска аванс, то преди да бъде преведен аванса по сметката на изпълнителя, с който е сключен договора, същият заедно с искането за авансово плащане представя оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане в размер на 30% от предложената цена.

Банковата гаранция за авансово плащане трябва да бъде издадена във формата по приложения  Образец № 9.

В представената банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Гаранцията за авансово плащане да е валидна 30 дни след приемане на обекта.

ІХ. Строително – ремонтни работи, предмет на настоящата поръчка

| Код | Вид Строително-Ремонтни Работи | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Етаж 3 стая 301 площ 51 м2, зала България |  |  |
| 1 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 150.00 |
| 2 | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 3 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 4 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 150.00 |
| 5 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 150.00 |
| 6 | Демонтаж радиатори | бр | 4.00 |
| 7 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 3.00 |
| 8 | Доставка и монтаж щуцери до 2 цола | бр | 6.00 |
| 9 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 10 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 11 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1.00 |
| 12 | Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка | бр | 1.00 |
| 13 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 14 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 0.90 |
| 15 | Демонтаж контактни излази | бр | 2.00 |
| 16 | Демонтаж лампени излази | бр | 6.00 |
| 17 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 18 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 19 | Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент | бр | 1.00 |
| 20 | Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 6.00 |
| 21 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6.00 |
| 22 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 6.00 |
| 23 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 24 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 3.00 |
| 25 | Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V | бр | 2.00 |
| 26 | Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото | м | 51.00 |
| 27 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. | м | 51.00 |
| 28 | Бетон контакт по под | м² | 51.00 |
| 29 | Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ | м² | 51.00 |
| 30 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 51.00 |
| 31 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 1.00 |
| 32 | Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект | м² | 8.71 |
| 33 | Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. | м | 52.00 |
| 34 | Направа стенопис антични колони /материали и труд/ | м² | 8.00 |
| 35 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 1.00 |
| 36 | Доставка и монтаж аварийна лампа знак ЕХІТ | бр | 1.00 |
| 37 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КАБИНЕТ 301 |  |  |
| II. | Етаж 3 стая 302 площ 51 м2, зала Рим |  |  |
| 38 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 150.00 |
| 39 | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 40 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 41 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 150.00 |
| 42 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 150.00 |
| 43 | Демонтаж радиатори | бр | 4.00 |
| 44 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 3.00 |
| 45 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 46 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 47 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1.00 |
| 48 | Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка | бр | 1.00 |
| 49 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 50 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 0.90 |
| 51 | Демонтаж контактни излази | бр | 2.00 |
| 52 | Демонтаж лампени излази | бр | 6.00 |
| 53 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 54 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 55 | Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент | бр | 1.00 |
| 56 | Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 6.00 |
| 57 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6.00 |
| 58 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 6.00 |
| 59 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 60 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 3.00 |
| 61 | Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V | бр | 2.00 |
| 62 | Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото | м | 51.00 |
| 63 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. | м | 51.00 |
| 64 | Бетон контакт по под | м² | 51.00 |
| 65 | Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ | м² | 51.00 |
| 66 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 51.00 |
| 67 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 1.00 |
| 68 | Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект | м² | 8.71 |
| 69 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 1.00 |
| 70 | Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ | бр | 1.00 |
| 71 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КАБИНЕТ 302 |  |  |
|  | Етаж 3 стая 303 площ 51 м2, зала Лондон |  |  |
| 72 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 150.00 |
|  | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 73 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 74 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 150.00 |
| 75 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 150.00 |
| 76 | Демонтаж радиатори | бр | 3.00 |
| 77 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 3.00 |
| 78 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 79 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 80 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1.00 |
| 81 | Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка | бр | 1.00 |
| 82 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 83 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 0.90 |
| 84 | Демонтаж контактни излази | бр | 2.00 |
| 85 | Демонтаж лампени излази | бр | 6.00 |
| 86 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 87 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 88 | Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент | бр | 1.00 |
| 89 | Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 6.00 |
| 90 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6.00 |
| 91 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 6.00 |
| 92 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 93 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 3.00 |
| 94 | Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V | бр | 2.00 |
| 95 | Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото | м | 51.00 |
| 96 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. | м | 51.00 |
| 97 | Бетон контакт по под | м² | 51.00 |
| 98 | Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ | м² | 51.00 |
| 99 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 51.00 |
| 100 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 1.00 |
| 101 | Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект | м² | 8.71 |
| 102 | Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. | м | 52.00 |
| 103 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 1.00 |
| 104 | Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ | бр | 1.00 |
| 105 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КАБИНЕТ 303 |  |  |
|  | Етаж 3 стая 304 площ 51 м2, зала Лос Анжелис |  |  |
| 106 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 150.00 |
| 107 | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 108 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 109 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 150.00 |
| 110 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 150.00 |
| 111 | Демонтаж радиатори | бр | 3.00 |
| 112 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 3.00 |
| 113 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 114 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 115 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1.00 |
| 116 | Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка | бр | 1.00 |
| 117 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 118 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 0.90 |
| 119 | Демонтаж контактни излази | бр | 2.00 |
| 120 | Демонтаж лампени излази | бр | 6.00 |
| 121 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 122 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 123 | Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент | бр | 1.00 |
| 124 | Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 6.00 |
| 125 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6.00 |
| 126 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 6.00 |
| 127 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 128 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 3.00 |
| 129 | Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V | бр | 2.00 |
| 130 | Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото | м | 51.00 |
| 131 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. | м | 51.00 |
| 132 | Бетон контакт по под | м² | 51.00 |
| 133 | Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ | м² | 51.00 |
| 134 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 51.00 |
| 135 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 1.00 |
| 136 | Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект | м² | 8.71 |
| 137 | Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. | м | 52.00 |
| 138 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 1.00 |
| 139 | Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ | бр | 1.00 |
| 140 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КАБИНЕТ 304 |  |  |
|  | Етаж 3 стая 305 площ 51 м2, зала Вашингтон |  |  |
| 141 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 150.00 |
| 142 | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 143 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 144 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 150.00 |
| 145 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 150.00 |
| 146 | Демонтаж радиатори | бр | 3.00 |
| 147 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 3.00 |
| 148 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 149 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 150 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1.00 |
| 151 | Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка | бр | 1.00 |
| 152 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 153 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 0.90 |
| 154 | Демонтаж контактни излази | бр | 2.00 |
| 155 | Демонтаж лампени излази | бр | 6.00 |
| 156 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 157 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 158 | Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент | бр | 1.00 |
| 159 | Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 6.00 |
| 160 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6.00 |
| 161 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 6.00 |
| 162 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 163 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 3.00 |
| 164 | Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V | бр | 2.00 |
| 165 | Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото | м | 51.00 |
| 166 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. | м | 51.00 |
| 167 | Бетон контакт по под | м² | 51.00 |
| 168 | Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ | м² | 51.00 |
| 169 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 51.00 |
| 170 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 1.00 |
| 171 | Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект | м² | 18.00 |
| 172 | Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. | м | 52.00 |
| 173 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 1.00 |
| 174 | Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ | бр | 1.00 |
| 175 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КАБИНЕТ 305 |  |  |
|  | Етаж 3 стая 306 площ 51 м2, зала Ню Йорк |  |  |
| 176 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 150.00 |
| 177 | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 178 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 179 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 150.00 |
| 180 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 150.00 |
| 181 | Демонтаж радиатори | бр | 3.00 |
| 182 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 3.00 |
| 183 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 184 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 185 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1.00 |
| 186 | Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка | бр | 1.00 |
| 187 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 188 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 0.90 |
| 189 | Демонтаж контактни излази | бр | 2.00 |
| 190 | Демонтаж лампени излази | бр | 6.00 |
| 191 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 192 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 193 | Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент | бр | 1.00 |
| 194 | Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 6.00 |
| 195 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6.00 |
| 196 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 6.00 |
| 197 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 198 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 3.00 |
| 199 | Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V | бр | 2.00 |
| 200 | Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото | м | 51.00 |
| 201 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. | м | 51.00 |
| 202 | Бетон контакт по под | м² | 51.00 |
| 203 | Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ | м² | 51.00 |
| 204 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 51.00 |
| 205 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 1.00 |
| 206 | Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект | м² | 8.71 |
| 207 | Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. | м | 52.00 |
| 208 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 1.00 |
| 209 | Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ | бр | 1.00 |
| 210 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КАБИНЕТ 306 |  |  |
|  | Етаж 3 стая 307 площ 51 м2, зала Чикаго |  |  |
| 211 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 150.00 |
| 212 | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 213 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 150.00 |
| 214 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 150.00 |
| 215 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 150.00 |
| 216 | Демонтаж радиатори | бр | 3.00 |
| 217 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 3.00 |
| 218 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 219 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 220 | Демонтаж на дървена врата | бр. | 1.00 |
| 221 | Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка | бр | 1.00 |
| 222 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 223 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 0.90 |
| 224 | Демонтаж контактни излази | бр | 2.00 |
| 225 | Демонтаж лампени излази | бр | 6.00 |
| 226 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 227 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 228 | Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент | бр | 1.00 |
| 229 | Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 6.00 |
| 230 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 6.00 |
| 231 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 6.00 |
| 232 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 233 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 3.00 |
| 234 | Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V | бр | 2.00 |
| 235 | Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото | м | 51.00 |
| 236 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. | м | 51.00 |
| 237 | Бетон контакт по под | м² | 51.00 |
| 238 | Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ | м² | 51.00 |
| 239 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 51.00 |
| 240 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 1.00 |
| 241 | Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект | м² | 8.71 |
| 242 | Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. | м | 52.00 |
| 243 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 1.00 |
| 244 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КАБИНЕТ 307 |  |  |
|  | Етаж 3 Коридор "Time mashine" площ 406 м2 |  |  |
| 245 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 406.00 |
| 246 | Бетонконтакт по стени и тавани | м² | 406.00 |
| 247 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 406.00 |
| 248 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 406.00 |
| 249 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 406.00 |
| 250 | Демонтаж на ел.ключове | бр | 2.00 |
| 251 | Доставка и монтаж девиаторен ключ, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 2.00 |
| 252 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 8.00 |
| 253 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 8.00 |
| 254 | Демонтаж каси на дървени врати | бр | 2.00 |
| 255 | Демонтаж козирка от гипсокартон | м² | 12.00 |
| 256 | Демонтаж радиатори | бр | 8.00 |
| 257 | Демонтаж хоризонтален клон тръби радиатори | м² | 19.20 |
| 258 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 19.20 |
| 259 | Демонтаж противопожарна кутия | бр | 1.00 |
| 260 | Доставка и монтаж пожарни хидранти | бр | 1.00 |
| 261 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 3.00 |
| 262 | Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката | м² | 1.50 |
| 263 | Оформяне сводове с рабица, мазилка и плочи | м² | 2.00 |
| 264 | Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи | бр | 13.00 |
| 265 | Доставка и монтаж декоративни плоскости /стиропор - 50/50/ | бр | 30.00 |
| 266 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 138.00 |
| 267 | Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм | м | 5.50 |
| 268 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 4.00 |
| 269 | Направа стенопис /материали и труд/ | м² | 30.00 |
| 270 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 60/84, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 3.00 |
| 271 | Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ | бр | 2.00 |
| 272 | Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N-25А-1р, предпазител тип С60N-4А-1р за осветлението в коридора и фоайето и дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA за контактите във фоайето. | бр | 1.00 |
|  | ОБЩО КОРИДОР "Time mashine" |  |  |
|  | Етаж 3 фоайе Публична зона 1 "Америка за България" площ 194 м2 |  |  |
| 273 | Изчукване на стара боя по тавани и стени | м² | 194.00 |
| 274 | Бетон контакт по стени и тавани | м² | 194.00 |
| 275 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 194.00 |
| 276 | Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене | м² | 194.00 |
| 277 | Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване | м² | 194.00 |
| 278 | Демонтаж на ел.контакти и ключове | бр | 1.00 |
| 279 | Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент | бр | 6.00 |
| 280 | Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент | бр | 1.00 |
| 281 | Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 2.00 |
| 282 | Направа лампени излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба | бр | 3.00 |
| 283 | Демонтаж на лум.осветително тяло | бр | 2.00 |
| 284 | Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. | бр | 3.00 |
| 285 | Демонтаж радиатор | бр | 1.00 |
| 286 | Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=40 см, 400/24, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. | бр | 1.00 |
| 287 | Шкурене и боядисване вертикални тръби парно | м | 6.20 |
| 288 | Рязане тръби хоризонтален клон радиатори | м | 6.00 |
| 289 | Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация | м | 6.00 |
| 290 | Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. | м² | 84.00 |
| 291 | Доставка и монтаж на ламарина инокс - перфорирана | м | 7.00 |
| 292 | Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване | бр | 2.00 |
| 293 | Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ | бр | 1.00 |
| 294 | Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 60/90, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана | бр | 2.00 |
| 295 | Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ | бр | 1.00 |

Забележка:  За посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство съгласно чл.30, ал.2 и чл. 32, ал. 2 от Закона за обществените поръчки да се чете „или еквивалент”.

Х. Други условия

Във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания се прилагат Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП.